Принципиальная схема прибора.

особенность- регулятор SENS (чувствительность). Чувствительность прибора зависит от коэффициента усиления измерительного усилителя. При правильной настройке эти величины одинаковы.

Коэффициент усиления можно рассчитать по формуле:

Ku=SENS=1+200/Rs,

где Rs- величина сопротивления регулятора чувствительности.

Отсюда можно найти величину сопротивления Rs для конкретных значений чувствительности:

Rs=200/(SENS-1) .

Величины Rs для наиболее часто используемых значений чувствительности показаны в таблице:

| SENS | Rs | SENS | Rs | SENS | Rs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 | 40k | 11 | 20k |
| 2 | 200k | 7 | 33k3 | 12 | 18k2 |
| 3 | 100k | 8 | 28k6 | 16 | 13k33 |
| 4 | 66,6k | 9 | 25k | 24 | 8k69 |
| 5 | 50k | 10 | 22k2 | 32 | 6k45 |

Как видно из таблицы, при чувствительности равной 1 резистор Rs должен иметь бесконечное сопротивление (цепь разомкнута). Для остальных величин чувствительности величина Rs изменяется весьма нелинейно (обратно-пропорциональная зависимость). Подобрать переменный резистор с такими характеристиками практически невозможно. Поэтому я использовал схему